| Дніпропетровське учбово-виробниче об’єднання „ЛУЧ” 49107 м. Дніпропетровськ, вул. Шинна, 14 Тел/факс (056) 789-02-29, 734-06-48 ОБПРИСКУВАЧ ПНЕВМАТИЧНИЙ РУЧНИЙ ОП-301 „ЛЕМІРА” Настанова з експлуатації ШАНОВНИЙ СПОЖИВАЧ Колектив підприємства дякує за придбання нашого виробу та сподівається, що він буде вам до вподоби. Всі обприскувачі підлягають контролю, та, якщо ви будете ним користуватися згідно з цим керівництвом, він буде служити вам довгі роки. При придбанні обприскувача вимагайте відмітку дати продажу та штамп магазина. У зв’язку з постійною роботою по удосконаленню обприскувача, в його конструкцію можуть вноситись незначні зміни, які не впливають на експлуатацію. 1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ Обприскувач пневматичний, ручний ОП-301 (надалі – обприскувач), призначений для розпилу засобів захисту рослин від шкідників та хвороб, дозволених до застосування в Україні. Обприскувач може бути використаний для захисту та поливу розсади, кімнатних та балконних рослин і на маленьких квіт очних клумбах. УВАГА! Для забезпечення цілості обприскувача не рекомендується залишати його на відкритому сонці, біля вогню, гарячих предметів і на морозі! 2 ТЕХНІЧНІ ДАНІ 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Обприскувач ...................................1 шт. Настанова з експлуатації ...............1 шт. Упаковка ..........................................1 шт. 4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОЗПИЛЮВАННІ ХІМІКАТІВ - перед кожним використанням обприскувача переконайтесь в його справності та цілості; - застосовуйте захисний одяг, маску або респіратор, рукавиці; - не вдихайте розпиляє мий розчин; - не допускайте попадання розчину на шкіру; - працюйте тільки в добре вентильованій зоні; - уникайте контакту з розчином дітей та тварин; - ретельно мийте руки та лице після кожного використання обприскувача; - періть весь контактний одяг; - звертайтесь за медичною допомогою, якщо розчин попаде вам в очі або якщо ви відчуєте любі ознаки вдихання (інгаляції); - не розпиляйте поблизу їжі або місця її приготування; УВАГА! Звертайте пильну увагу на вказівки виробника рідини для розпилу по вимогам безпеки її застосування! - не розпилюйте запалювальні рідини, кислоти та інші їдучі речовини; - якщо розчин має осадок, відфільтруйте його при переливанні в балон - температура робочого розчину не повинна бути вище 40 0С; - не перевантажуйте балон тиском; - ретельно, якщо потрібно не однократно, прочищайте розпилювач. УВАГА! Обприскувач має клапан випуску тиску повітря! Рисунок 2. 5 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 5.1 Перевірте наявність тиску в балоні та при необхідності випустіть тиск з балону за допомогою клапана. 5.2 Заповніть балон профільтрованою рідиною до відмітки „МАКС” (Рис. 1). УВАГА! Ніколи не заповняйте балон під горловину! 5.3 Накрутіть насос на балон і затягніть. УВАГА! Закручуйте гайки вручну щоб уникнути зрив різьби! 5.4 Качайте до 15 раз ручкою насоса поз. 19. При меншій кількості рідини необхідно качати більше. 5.5 Натисніть кнопку поз. 2 на важіль та направте струмінь в необхідному напрямку. 5.6 Після розходу однієї третини рідини потрібно поновити тиск, качати ручкою насоса. 6 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ 6.1 Не залишайте рідину в балоні після закінчення робіт. 6.2 Зберігайте обприскувач чистим в сухому закритому приміщенні при температурі від +1 до +40 0С. УВАГА! Не відкривайте кришку балона під тиском! 6.3 Після використання промивайте балон та насос чистою водою і прокачуйте її через розпилювач та змазуйте кільце на поршні Солідолом. 6.4 Не тримайте балон під тиском між періодами використання та обов’язково випускайте тиск з нього, прокрутивши в любу сторону диск клапана випуску тиску повітря (Рис. 2). 6.5 Оберігайте обприскувач від ударів та падінь. Днепропетровское учебно-производственное объединение «ЛУЧ» 49107, г. Днепропетровск, ул. Шинная, 14 Тел/факс (056) 789-02-29, 734-06-48 ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ОП-301 «ЛЕМІРА» Руководство по эксплуатации УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Коллектив предприятия благодарит вас за приобретение нашего изделия и надеется, что оно вам понравится. Все изделия подвергается контролю и, если вы будете ими пользоваться в соответствии с требованиями этого руководства, они прослужат вам долгие годы. Приобретая изделие, требуйте отметку даты продажи и штамп магазина. В связи с постоянной работой по усовершенствованию изделий, в их конструкцию могут вноситься изменения, не влияющие на качество эксплуатации. 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ Опрыскиватель пневматический, ручной ОП- 301 (далее – опрыскиватель), предназначенный для распыления средств защиты растений от вредителей и болезней, разрешённых к применению в Украине. Опрыскиватель может быть использован для защиты и полива рассады, комнатных и балконных растений, в теплицах и на маленьких цветочных клумбах. ВНИМАНИЕ! Для обеспечения сохранности опрыскивателя не рекомендуется оставлять его на открытом солнце, около огня, горячих предметов и на морозе! 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Опрыскиватель 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 шт. Упаковка 1 шт. 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ ХИМИКАТОВ - Перед каждым использованием опрыскивателя убедитесь в его исправности и целостности; - Применяйте защитную одежду, маску или респиратор, перчатки; - Избегайте контакта с раствором детей и животных; - Тщательно мойте руки и лицо после каждого использования распылителя; - Не распыляйте вблизи пищи или места её приготовления; - Обращайтесь за медицинской помощью, если раствор попадёт вам в глаза или вы почувствуете любые признаки вдыхания; - Работайте только в хорошо вентилируемой зоне; - Не вдыхайте распыляемый раствор, не допускайте попадания его на кожу; - Стирайте всю контактную одежду. ВНИМАНИЕ! Обращайте пристальное внимание на указания производителя распыляемого вещества по мерам безопасности его применения! - Не перегружайте баллон давлением; - Не распыляйте вещества, содержащие растворители; - Если раствор имеет осадок, фильтруйте его при переливании в баллон; - Температура рабочего раствора должна быть не более 40 0С. ВНИМАНИЕ! Опрыскиватель имеет клапан выпуска давления воздуха! Рис.2 5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 5.1 Проверьте наличие давления в баллоне и при необходимости выпустите давление из баллона при помощи клапана. 5.2 Наполните баллон профильтрованной жидкостью до отметки «Макс», Рис. 1 ВНИМАНИЕ! Никогда не заполняйте баллон под горловину! 5.3 Накрутите насос на баллон и затяните. ВНИМАНИЕ! Заворачивайте гайки вручную во избежание срыва резьбы! 5.4 Качайте до 15 раз ручкой насоса поз. 19. При меньшем количестве жидкости необходимо качать больше. 5.5 Нажмите кнопку поз. 2 на рычаге и направьте струю в нужном направлении. 5.6 После расхода одной трети жидкости возобновите давление, качая ручкой насоса. 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 6.1 Не оставляйте жидкость в баллоне после окончания работ. 6.2 Храните опрыскиватель чистым в сухом закрытом помещении при температуре от +1 до +40 0С. ВНИМАНИЕ! Не открывайте крышку баллона под давлением! 6.3 После использования промойте баллон и насос чистой водой и прокачайте её через распылитель и также смажьте кольцо на поршне Солидолом. 6.4 Не держите баллон под давлением вне использования и обязательно выпускайте давление из него, покрутив в любую сторону диск клапана выпуска давления воздуха (Рис.2),. 6.5 Оберегайте опрыскиватель от ударов и падений. | 7 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ ЛІКВІДАЦІЇ 1-корпус; 2-кнопка; 3-золотник; 4-пружина; 5-поршень; 6 шток насоса; 7-кришка; 8-балон; 9-турбінка; 10-розпилювач; 11-циліндр; 12-клапан; 13- корпус фільтра; 14-фільтр; 15-трубка; 16-гайка; 17-трубка; 18-кільце; 19-ручка насоса Рис. 1 Рис. 2 8 ГАРАНТІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ 8.1 Підприємство-виробник гарантує справну роботу обприскувача протягом 12 місяців від дня продажу через роздрібну торговельну мережу при дотриманні споживачем умов цього керівництва по експлуатації. 8.2 Гарантійний термін зберігання обприскувача – 12 місяців з дня виготовлення. 8.3 Претензії не приймаються при відсутності дати продажу і штампа магазина в цьому керівництві по експлуатації та при несправностях, які виникли по вині споживача. 9 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПРОДАЖ Обприскувач пневматичний ручний ОП -301 відповідає вимогам ТУ У 29.3 – 03967576 – 016: 2005 та визнаний придатним для експлуатації. Дата випуску ___________ Обприскувач ОП-301 проданий в справному стані Контролер ВТК ________________ Дата продажу ___________ (Прізвище, підпис) М.П. Підприємство торгівлі _____________ (Найменування) М.П. 7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 1-корпус; 2-кнопка; 3-золотник; 4-пружина; 5-поршень; 6-шток насоса; 7-крышка; 8-баллон; 9-турбинка; 10-распылитель; 11-цилиндр; 12-клапан; 13-корпус фильтра; 14-фильтр; 15-трубка; 16-гайка; 17-трубка; 18-кольцо 19-ручка насоса Рис. 1 Рис. 2 8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу опрыскивателя в течение 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем требований настоящего РЭ. 8.2 Гарантийный срок хранения опрыскивателя – 12 месяцев со дня изготовления. 8.3 Претензии не принимаются при отсутствии даты продажи и штампа магазина в настоящем РЭ и при возникших неисправностях по вине покупателя. 9СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ Опрыскиватель ОП-301 «ЛЕМІРА» соответствует ТУ У 29.3 – 03967576 – 016: 2005 и признан годным для эксплуатации Дата выпуска…………… Опрыскиватель ОП-301 продан в исправном состоянии Контролер ОТК…………………… (Фамилия, подпись) Дата продажи……………… М.П. Предприятие торговли ………………… М.П. (Наименование) |
| --- | --- |

# Text boxes

| Виконання | Місткість, л | Робочий об’єм , л | Маса, кг | Робочий тиск, КПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП-301 | 2,0±0,15 | 1,4±0,15 | 0,42±0,07 | від 0,2 до 0,25 |
| ОП-301-01 | 1,2±0,15 | 1,0±0,15 | 0,4±0,07 |  |
| ОП-301-02 | 2,5±0,15 | 2,3±0,15 | 0,45±0,1 |  |
| ОП-301-03 | 3,0±0,15 | 2,8±0,15 | 0,56±0,1 |  |

| Исполнение | Вместимость, л | Рабочий объём, л | Масса, кг | Максимальное давление, кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП-301 | 2,0±0,25 | 1,4±0,15 | 0,42±0,1 | от 0,2 до 0,25 |
| ОП-301-01 | 1,2±0,15 | 1,0±0,15 | 0,4±0,07 |  |
| ОП-301-02 | 2,5±0,15 | 2,3±0,15 | 0,45±0,1 |  |
| ОП-301-03 | 3,0±0,15 | 2,8±0,15 | 0,56±0,1 |  |